## Slide 1: 딥러닝 스터디 1주차
홍유화

## Slide 2: EEG
EEG란 뇌 신경세포가 정보를 처리하는 과정에서 발생하는 전기적인 신호를 두피 표면에서 측정한 것
외부 또는 내부 자극에 대한 반응으로 생성된 경우 사건 관련 전위(ERP)라 함
같은 뇌 활동을 측정하는 fMRI에 비해 공간적 해상도는 낮지만 시간적 해상도는 높음

## Slide 3: EEG
인간의 뇌의 모든 부분에서 발생하는 신호로 공간적인 특성을 가짐
비침습적인 방법으로 전기적인 신호를 측정, 실제로 활성 된 부위를 포함한 더 넓은 뇌 영역에 대한 신호가 섞여 측정됨
뇌파 측정 방법으로는 국제 전극 배치법(10-20system)을 통해 측정함
뇌파 측정 과정에서 잡파가 측정되기도 함. 대표적으로 근육의 움직임에 의한 EMG, 심장 박동에 의한 ECG, 안구의 움직임에 의한 EOG등이 있음
주로 신호의 진동수(주파수)에 따라 분류하는 파워 스펙트럼 분류를 사용

## Slide 4: ECG
심장의 활동에 대한 전위값에 대한 전기적 흐름의 과정을 그래프로 기록한 것
심근경색, 방실차단, 심실빈맥, 심방세동 등의 심장 질환을 진단하는 데 핵심적인 역할을 함
신체의 특정한 부분에 전극을 붙이고 각기의 각도에서 심장의 전기활동을 얻어 측정함
P – 심방의 수축
QRS – 심실 수축, 가장 두드러짐
T – 심실 이완

## Slide 5: ECG
반복적, 주기적임
활동중에 기록된 ECG는 많은 노이즈를 포함함
심장 리듬 장애, 심박수 등을 판단할 수 있지만 구조적 이상은 판단할 수 없음
혈류 관련 정보가 부족함
일반적으로 12 유도(lead)를 사용하여 기록함
ECG 신호는 사람마다 다를 수 있음

## Slide 6: EEG/ECG
둘 다 시간적 해상도가 높음
비침습적인 방법으로 내부를 모니터링함
EEG는 비주기적, ECG는 주기적임
EEG는 뇌 활동 분석, ECG는 심장 활동 분석에 특화되어 있음

## Slide 7: PSG Data
다양한 수면 장애(불면증, 수면 무호흡, 기면증 등)진단을 위해 필요한 데이터
여러가지 수면관련 신호(EEG, EOG, ECG, EMG, 코골이, 산소 포화도 등)를 기록하는 것
다양한 신호를 포함하는 다변량 시스템
기관의 기능에 대한 정보, 이러한 기관들의 수면단계 및 각성과의 관계에 대한 정보를 줌
각성시에는 관찰할 수 없는 기관의 기능이상에 대한 조사와 정량적인 증거자료를 얻을 수 있음

## Slide 8: PSG
수면 단계별 특징을 파악하고 이에 맞게 분석하는 것이 필요함
수면 단계에서 수면 방추파와 K 복합체, REM/NREM 구분, 수면 이행이 분석 요점