## Slide 1: PSG, EEG, ECG
황시훈
2024.12.24

## Slide 2: PSG(Polysomnography)
PSG(다중수면다원검사)는 피험자의 수면 중 밤새 생리학적 신호를 수집하기 위한 과정을 의미하며 야간의 수면을 정량적으로 평가할 수 있는 방법을 제공한다.
수집되는 생리 신호는 뇌파(EEG), 심전도(ECG), 안구운동(EOG), 근전도(EMG) 등의 신호로 구성된 다변수 시스템으로 상태를 가장 정확하고 신뢰할 수 있는 기준이 된다.
그래서 PSG는 이러한 신호들을 이용해 수면 관련 장애를 진단 및 평가하는 데 사용될 수 있다.

## Slide 3: EEG(Electroencephalography)
EEG(뇌파)는 두피에 전극을 배치하여 뇌 활동(전기신호)을 측정하는 주요 기술
이를 통해 뇌에서 생성된 전기 신호를 측정하고 분석할 수 있다.
뇌 활동의 신호들을 시간 영역에서 직접 유용한 정보를 얻는 것은 매우 어렵다. - 비선형적, 비정상적
  따라서 신호 처리 기술을 사용해 다양한 질병의 진단을 위해 중요한 특징을 추출한다.

## Slide 4: EEG
알파 대역 진동(8~13Hz) : 신경망 억제 정도(이완 상태)의 시간에 따라 조정하는 데 관여
감마 대역 진동(30~80Hz) : 능동적 감각 처리(주의, 기억, 학습) 및 신경 계산(뉴런 간의 동기화)에 관여
세타 대역 진동(4~8Hz) : 세타 진동은 내측 전두엽 피질에서 오류를 모니터링 하는 과정과 강하게 연관되어 있음
  그러나 세타 진동의 중요성은 여전히 미스터리로 남아 있음
  이와 같은 탐색적 연구가 뇌의 인지 및 질병과 관련된 미지의 영역을 탐구하는 기초가 됨

## Slide 5: ECG(Electrocardiography)
ECG(심전도)는 심장이 주기적으로 수축 이완 과정에서 전위의 변화를 전극을 붙여 기록해 심장 활동 상태를 기록한다.
ECG를 통해 사람이 실제로 살아있는지 확인하는 기능으로 위조 및 모조의 가능성을 줄일 수 있다는 장점이 있다.
또한 스트레스를 모니터링하는데 유용한 생체 신호로 활용될 수 있다. 이로인해 다양한 웨어러블 기술과 결합한 응용이 가능하다.
기본적으로 P파, QRS파, T파로 구성된다.

## Slide 6: ECG
P파 : 심방 탈분극으로 심방이 수축해 혈액을 심실로 전달하는 과정이다.
QRS파(QRS 복합체) : 심실 탈분극으로, 심실이 수축해 혈액을 폐와 전신으로 펌핑한다. QRS 복합체의 모양에 따라 심장 박동을 정상 또는 부정맥으로 분류해 피험자를 식별하는 데 유용한 특성 정보를 제공할 수 있다. 그렇기에 가장 중요한 정보를 포함한다.
T파 : 심실 재분극으로 심실이 수축 후 다시 이완하며 회복하는 과정이다. 고로 다음 박동을 준비한다.