## Slide 1: EOG, PPG신호의 특징, 특성과 PSG 데이터
이건준
2025.1.5

## Slide 2: EOG신호 특징
눈은 각막에 양극이 있고 망막에 음극이 있다. 이를 이용해 각막-망막전위차를 이용해 측정가능한 전기 신호를 Electrooculogram라고 한다.
눈이 중심 위치에서 주변으로 움직임 -> 망막과 각막은 각각 반대의 전극으로 가까워짐 -> 쌍극자 방향의 변화시 electric potential field가 변화 이때 EOG의 진폭이 변화함
Eye Movement Analysis for Activity Recognition Using Electrooculography

## Slide 3: EOG신호 특징
전극을 이용해 눈의 수평 방향과 수직 방향을 측정
Eye Movement Analysis for Activity Recognition Using Electrooculography

## Slide 4: EOG신호 특성
Eye Movement Analysis for Activity Recognition Using Electrooculography
비용이 저렴하다
사용하기 쉽다
신뢰성이 높고 방해가 덜한 측정 기술이다

## Slide 5: PPG신호 특징
특정 파장의 빛 아래에서 인체 구성 요소의 광학적 특성 기반으로 피부의 미세혈관층의 혈액량 변화를 측정하는 비침습적 방법
Photo(빛) + plethysmo(부피) + graphy(기록)
맥박에 따라 혈액 내 물질 농도 변화 및 광학 경로의 변화를 통해 반사되는 빛의 양을 기록
Photoplethysmogram Analysis and Applications: An Integrative Review

## Slide 6: PPG신호 특성
다양한 광원을 사용해 측정해 인체의 손가락, 발가락, 귓불등에서 혈액량변화를 감시하는데 유리함
혈액 산소포화도 측정에 활용
말초 혈관의 긴장 및 혈류 변화 평가에 활용
모바일에서 운동상태, 수면상태등을 웨어러블 기기를 통해 건강상태 모니터링에 활용
Photoplethysmogram Analysis and Applications: An Integrative Review

## Slide 7: PPG신호 특성
저비용, 비침습적(신체에 물리적 손상이 없이)이고 이동성이 뛰어난 기술이다.
일상생활의 다양한 분야에 활용도가 높다
체온, 주변광, 피부유형등의 외부 요인에 민감하여 극복하기 위한 추가 연구가 필요하다
Photoplethysmogram Analysis and Applications: An Integrative Review

## Slide 8: PSG 데이터
수면과 각성 상태 동안 여러 생리적 매개변수를 모니터링 하는 기술의 데이터
수집되는 데이터의 형태는
얻는 데이터를 활용해 수면 형태를 파악
Polysomnography: a systematic review
뇌파(EEG), 눈운동(EOG), 턱과 양측 앞정강이 근육의 근전도(EMG)
심전도(ECG)
기류 측정(코와 입의 온도 센서 및 비강 압력 변환기를 사용)
흉벽 및 복부 움직임(피에조 벨트를 사용)
산소포화도(일회용 손가락 프로브를 검지에 부착)
코골이(목에 부착된 마이크로폰 사용)
동영상 녹화를 통해 시청각 정보 수집
Obstructive Sleep Apnoea in Singapore: Polysomnography Data From a Tertiary Sleep Disorders Unit